Оборудование, используемое в биотехнологии

Учебно-лабораторный комплекс ИПП, Светланская, 22

| № п/п | Наименование | Кол-во | Назначение | Местонахождение, контактное лицо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализатор влажности ML-50 | 1 | Определение влажности материалов (сырья, полуфабрикатов и готовых продуктов) | 406 Карпенко Ю.В. |
| 2 | Водяная баня LOIP LB-160 | 1 | Поддержание температурных режимов от 20 до 105 о С | 406 Карпенко Ю.В. |
| 3 | Весы лабораторные | 4 | Взвешивание навески с точность до 0,01 г | 406 Карпенко Ю.В. |
| 4 | Визкозиметр Брукфильда ротационный | 1 | Измерение вязкости образцов, диапазон 400-13,3*106МПА*с | 406 Карпенко Ю.В. |
| 5 | Гомогенизатор Silent Crusher M | 1 | Получение диспергированного материала (соусов, майонезов и др.) | 406 Карпенко Ю.В. |
| 6 | Куттер настольный Robot Coupe R2 | 1 | Измельчение мяса теплокровных животных и ВБР | 406 Карпенко Ю.В. |
| 7 | Машина для закатки банок | 1 | Закатка жестяных банок при производстве стерилизованных консервов в пищевой промышленности | 406 Карпенко Ю.В. |
| 8 | Мешалка магнитная C-MAG HS 4 IKAMAG | 2 | Перемешивание и подогрев различных сред водных растворов | 406 Карпенко Ю.В. |
| 9 | Микроскоп МБС-10 | 1 | Исследование объемных предметов, пленок и др.прозрачных материалов, увеличение до100 | 406 Карпенко Ю.В. |
| 10 | Перемешивающее устройство HS 100 D | 1 | Перемешивание образцов вязкостью до50*103МПа, скорость 200-3000 об/мин | 406 Карпенко Ю.В. |
| 11 | Печь Элекс-7 | 2 | Определение влажности пищевого сырья и продуктов | 406 Карпенко Ю.В. |
| 12 | Печь СВЧ LG MB 4022 E | 1 | Воздействие микроволн при производстве пищевых продуктов | 406 Карпенко Ю.В. |
| 13 | Фотоэлектроколориметр КФК-2 | 1 | Измерение коэффициентов пропускания и оптической плотности прозрачных жидкостей, определение концентрации вещества в растворах; 315-990 нм | 406 Карпенко Ю.В. |
| 14 | Прибор Валента ВЦ-1 | 1 | Определение прочности желированных мясных и рыбных продуктов и кондитерской промышленности (мармеладов) | 406 Карпенко Ю.В. |
| 15 | Рефрактометр ATAGO RX-90000a | 1 | Определение массовой доли растворимых сухих веществ в растворах в соответствии со шкалой %Брикс | 406 Карпенко Ю.В. |
| 15 | Солемер ATAGO ES-421 | 1 | Определение концентрации солености образца, диапазон измерения 0-10% | 406 Карпенко Ю.В. |
| 17 | Рефрактометр ИРФ-454 Б2М | 1 | Измерение показателя преломления и средней дисперсии, процентного содержания сухих веществ в растворах по шкале сахарозы | 406 Карпенко Ю.В. |
| 18 | рН-метр МР220 | 1 | Измерение показателя активности ионов водорода, окислительно-восстановительного потенциала и температуры водных растворов | 406 Карпенко Ю.В. |
| 19 | рН-метр 150М | 1 |  | 406 Карпенко Ю.В. |
| 20 | Спектрофотометр Юнико | 1 | Определение коэффициентов светопропускания (1,0-100,0) и оптической плотности (0,0-2,0), спектральный диапазон 325-1000 нм | 406 Карпенко Ю.В. |
| 21 | Хлебопечь Supra бытовая | 1 | Производство хлебобулочных изделий | 406 Карпенко Ю.В. |
| 22 | Центрифуга ЦЛМН с ротором на 10 пробирок по 5 мл | 1 | Разделение неоднородных жидких систем, смеси жидкости или твердых веществ | 406 Карпенко Ю.В. |
| 23 | Центрифуга Sigma 2-16P | 1 |  | 406 Карпенко Ю.В. |
| 24 | Электроплита с духовым шкафом | 3 | Термическая обработка образцов продукции | 406 Карпенко Ю.В. |
| 25 | Автоклав ВК-12 | 1 | Производство консервов в пищевой промышленности, стерилизация паром под давлением | 406 Карпенко Ю.В. |
| 26 | Термометр электронный Checktemp 1 | 5 | Измерение температуры образца от -50 до +150 оС | 406 Карпенко Ю.В. |
| 27 | Шкаф пекарский | 1 | Производство хлебобулочных, кондитерских и др.аналог.изделий до 260 оС | 406 Карпенко Ю.В. |
| 28 | Аквалистиллятор | 2 | Производство дистиллированной воды путем тепловой перегонки | 406 Карпенко Ю.В. |
| 29 | Измеритель деформации клейковины ИДК-1М | 1 | Определение группы качества клейковины пшеницы | 406 Карпенко Ю.В. |
| 30 | Шкаф сушильный СНОЛ | 2 | Термообработка или сушка продуктов в воздушной среде при температуре от +50 до +350 оС | 406 Карпенко Ю.В. |
| 31 | Шкаф суховоздушный Касимов | 1 | Сушка стеклянной и металлической посуды и инструментов до 200оС | 406 Карпенко Ю.В. |
| 32 | Наборы ареометров | 2 | Определение плотности растворов | 406 Карпенко Ю.В. |
| 33 | Термостат суховоздушный | 1 | Получение и поддержание внутри рабочей камеры стабильной температуры от +10 до +35 оС при производстве пищевых продуктов | 406 Карпенко Ю.В. |
| 34 | Шкаф вытяжной | 2 | Для работы с агрессивными и токсическими веществами | 406 Карпенко Ю.В. |
| 35 | Весы лабораторные MW-120 | 1 | Взвешивание навески с точность до 0,01 г | 701 Галкина Л.М. |
| 36 | Весы аналитические Vibra | 1 | Взвешивание навески с точность до 0,0001 г | 701 Галкина Л.М. |
| 37 | Камера для электрофореза | 1 | Разделение образцов, в том числе белков и нуклеиновых кислот | 701 Галкина Л.М. |
| 38 | Мешалка магнитная C-MAG HS 4 | 1 | Перемешивание и подогрев различных сред водных растворов | 701 Галкина Л.М. |
| 39 | рН-метр рН 150 МИ | 1 | Измерение показателя активности ионов водорода, окислительно-восстановительного потенциала и температуры водных растворов | 701 Галкина Л.М. |
| 40 | Испаритель ротационный ИР-1ЛТ | 1 | Дистилляция жидкостей, выпаривания, кристаллизации и очистки образцов | 701 Галкина Л.М. |
| 41 | Насос вакуумный SHB-5 к ротационному испарителю | 1 | Создание технического вакуума в приборе | 701 Галкина Л.М. |
| 42 | Рефрактометр ИРФ | 1 | Измерение показателя преломления и средней дисперсии, процентного содержания сухих веществ в растворах по шкале сахарозы | 701 Галкина Л.М. |
| 43 | Установка для ультрафильтрации Vivaflow 200 | 1 | Концентрирование и очистка белков и др. ВМС (ДНК, РНК и т.д.) | 701 Галкина Л.М. |
| 44 | Центрифуга ОПН-8 | 1 | Разделение неоднородных жидких систем, смеси жидкости или твердых веществ | 701 Галкина Л.М. |
| 45 | Термобаня ТБ-110 | 1 | Поддержание температурных режимов от 20 до 105 оС | 701 Галкина Л.М. |
| 46 | Спектрофотометр UV-1800 | 1 | Определение коэффициентов светопропускания и оптической плотности образцов | 701 Галкина Л.М. |
| 47 | Бокс микробиологической безопасности класс II | 1 | Физическая изоляция патогенных биологических агентов (ПБА) и микроорганизмов, минимизация риска заражения и перекрестной контаминации продукта | 426 Панчишина Е.М. |
| 48 | Весы CAS MW-300 | 1 | Взвешивание навески с точность до 0,01 г | 426 Панчишина Е.М. |
| 49 | Электропечь СНОЛ | 3 | Сушка лабораторной посуды в воздушной среде при температуре от +50 до +350 оС | 426 Панчишина |
| 50 | Ламинарный бокс ВЛ-12-1000 | 1 | Для работы с чистыми препаратами и бактериальными культурами, а также для проведения других технологических процессов, осуществление посевов на выявление микроорганизмов | 426 Панчишина Е.М. |
| 51 | Микроскоп Микромед-2 | 1 | наблюдение и морфологические исследования препаратов в проходящем свете | 426 Панчишина Е.М. |
| 52 | Микроскоп Ломо | 4 |  | 426 Панчишина Е.М. |
| 53 | Стерилизатор ВК-30-01 | 1 | Обеззараживание биологического материала | 426 Панчишина Е.М. |
| 54 | Стерилизатор ВК-75 | 1 | Стерилизация питательных сред, лабораторной посуды | 426 Панчишина Е.М. |
| 55 | Термостат ТС-80 | 3 | Инкубация посевных материалов при заданной температуре | 426 Панчишина Е.М. |
| 56 | Весы аналитические AW-220-M | 3 | Взвешивание навески с точность до 0,0001 г | 304 Докучаева А.В. |
| 57 | Весы электронные многофункциональные UW-4200H | 3 | Взвешивание навески с точность до 0,01 г | 304 Докучаева А.В. |
| 58 | Газовый хроматограф с детекторами | 1 | Определение жирно-кислотного состава исследуемых образцов пищевых продуктов | 304 Докучаева А.В. |
| 59 | Гигрометр Rotronic | 1 | Определение активности воды материала и температуры | 304 Докучаева А.В. |
| 60 | Жидкостный хроматограф LC-2010 | 1 | Количественный химический анализ органических и неорганических веществ, в том числе при контроле качества пищевых продуктов | 304 Докучаева А.В. |
| 61 | Камера для вертикального электрофореза VE-20 | 1 | Разделение белковых фракций | 304 Докучаева А.В. |
| 62 | Спектрометрический комплекс УСК «Гамма плюс» | 1 | Проведение радиологических исследований, определение радионуклидов образцов | 304 Докучаева А.В. |
| 63 | Печь муфельная СНОЛ | 1 | Нагрев материала до заданной температуры | 304 Докучаева А.В. |
| 64 | Спектрофотометрическая система типа UV-1650 | 1 | Измерение коэффициента пропускания и оптической плотности при анализе органических и неорганических веществ | 304 Докучаева А.В. |
| 65 | Бидистиллятор | 1 | Получение дистиллированной воды для различных анализов | 304 Докучаева А.В. |

НИИ инновационных биотехнологий

Луговая, 52 Б

| № п/п | Наименование | Кол-во | Назначение | Местонахождение, контактное лицо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многофункциональная напольная центрифуга большого объема с тремя сменными роторами Supra 22K, Ю. Корея | 1 | Предназначена для проведения широкого круга лабораторных исследований, в частности для разделения неоднородных систем в центробежном поле. | 508 Б Позднякова Ю.М. |
| 2 | рН-метр PHS-3C, Китай | 1 | Предназначен для приготовления растворов, буферных смесей с заданной рН, определения количества различных ионов в исследуемых растворах | 510 Б ПоздняковаЮ.М. |
| 4 | Водяная баня, XMTD-4000, Китай | 1 | Предназначена для поддержания температурных режимов (от 20 до 100 о С) при различных биотехнологических процессах и применения в биохимических методиках | 508 Б Позднякова Ю.М. |
| 5 | Сублимационная сушка, FD-4, Китай | 1 | Предназначена для производства лекарственных средств, биопрепаратов, а также сублимированных продуктов питания (овощей, фруктов, мяса, рыбы и пр.) Сушка продуктов с помощью УСС позволяет сохранить 95% витаминов, ферментов и микроэлементов. Сублимированные продукты могут храниться годами без использования холодильников и в неотапливаемых помещениях. | 508 Б Позднякова Ю.М. |
| 6 | Роторный испаритель с вакуумным насосом, SHZ-D(III), Китай | 1 | Предназначен для проведения процессов, сопряженных с быстрым удалением растворителей из растворов или суспензий органических и неорганических соединений путем испарения при нормальном и пониженном давлении и контролируемой температуре. А также перегонки термически нестойких веществ в мягких температурных условиях, перегонки смесей высококипящих веществ, которых нельзя разделить обычной перегонкой из куба дегазации жидкостей, выпаривания жидкостей и перегонки легко вспенивающихся веществ. | 508 Б Позднякова Ю.М. |
| 7 | Аналитические весы Metler Toledo | 1 | Необходимы для оснащения научно-исследовательских лабораторий. Позволяют взвешивать образцы с точностью до 0,1 мг | 510 Б Позднякова Ю.М. |
| 8 | Спектрофотометр Shimadzu-1800, Япония | 1 | Применяется для определения количественного содержания белков, углеводов, жиров, витаминов, спектральных характеристик биологически активных веществ и изучения динамики этих показателей в различных животных и растительных тканях . | 508 Б Позднякова Ю.М. |
| 9 | Мешалка верхнеприводная механическая с контролером скорости и времени перемешивания IKA, США | 1 | Используются для перемешивания лабораторных образцов при экстракции и проведении биотехнологических процессов для веществ как с малой, так и с высокой вязкостью. | 508 Б Позднякова Ю.М. |
| 10 | Насос перистальтический MasterFlex L/S, BioRad,США | 1 | Применяются в производстве пищевых продуктов (соков, пива, кисломолочных продуктов и т.д.) для дозированного и бережного перемещения жидкостей. | 508 Б Позднякова Ю.М. |
| 11 | Коллектор фракций BioRad, США | 1 | Прибор предназначен для разделения поступающего с колонки элюата на фракции запрограммированного объема (массы). Прибор используется в биотехнологических исследованиях при изучении компонентного (фракционного) состава растворимых компонентов животных и растительных тканей. | 508 Б Позднякова Ю.М. |
| 12 | Вертикальная камера для электрофореза с источником питания Bio-Rad, США | 1 | Прибор необходим для выполнения электрофоретического разделения образцов в погружаемых гелях с целью эффективного разделения НК, может быть использован для выполнения вертикального электрофореза, блоттинга, 2D-электрофореза и элюирования. | 510 Б Позднякова Ю.М. |
| 13 | УФ-трансиллюминатор Vilber Lourmat, Франция | 1 | Прибор применяется для визуализации (просмотра) окрашенных гелей после электрофореза интерколирующими агентами в УФ-лучах, либо для просмотра гелей/ пленок в лучах видимого света. Прибор позволяет количественно оценить результаты электрофореза нуклеиновых кислот. Прибор необходим при проведении работ по экологической и пищевой безопасности объектов марикультуры и промысла. | 508 Б Позднякова Ю.М. |
| 14 | Гомогенизатор ультразвуковой модель 130 Вт с титановым зондом Sonic Vibra Cell, США | 1 | Прибор применяют для разрушения клеточных культур в биохимии, микробиологии, биотехнологии и исследованиях биополимеров и др. Прибор позволяет повысить выход экстрагируемых компонентов тканей гидробионтов. | 508 Б Позднякова Ю. М. |
| 15 | Микромельница универсальная М 20, IKA США | 1 | Прибор необходим для подготовки твердых образцов тканей гидробионтов (кости, хрящи, раковины). | 508 Б Позднякова Ю.М. |
| 16 | Титратор T50 M Terminal, автоматический, универсальный SI Analytics, Германия | 1 | Прибор необходим для определения микроэлементного состав гидробионтов и среды их обитания. Прибор используется в аналитической практике при определения содержания поваренной соли, витамина С и других компонентов в растительных и животных тканях. | 508 Б Позднякова Ю.М. |
| 17 | Рефрактометр Atago AR-X-7000CX, Япония | 1 | Прибор необходим для определения показателя преломления в слабопоглощающих свет средах, процентного содержания сухих веществ. Прибор используется для анализа качества животной и растительной продукции, определении показателей биоконверсии сырья морского происхождения | 508 Б Позднякова Ю.М. |

Институт рыболовства и авкакультуры

Кафедра промышленное рыболовство, Луговая 52 В

| № п/п | Наименование | Кол-во | Назначение | Местонахождение, контактное лицо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Универсальная настольная испытательная машина AGS-X фирмы Shimagzu | 2 | Предназначена для проведения исследований физико-механических свойств рыболовных волокнистых материалов | 430 В Лисиенко С.В. |